## Slide 1
한국형 소버린 아파트 평면도 생성 AI
법규-인식 · 완전도면(문·창·기구·치수) · 한국 데이터 주권
논문 중간 발표 — 데이터셋 구축 · 파이프라인 · AI 모델 · 성능
plan2graph · 2026

## Slide 2
BACKGROUND
연구 배경 · 목표
2
건축가가 실제로 쓸 수 있는 “완전한” 한국 아파트 평면도를 생성하는 AI.
기존 SOTA(RPLAN 류)는 벡터 방·벽 레이아웃까지만 — 문·창·기구·치수·법규는 다루지 않음.
산출물 ①
생성형 도면(이미지)
산출물 ②
AutoCAD DXF
방식
generate→verify→correct
핵심 차별성(Novelty) — 논문 기여
• ① 법규-인식 생성: 한국 건축법규(채광 §17①·환기·피난·면적)를 생성에 강제 (필드 최초 시도)
• ② 완전 도면: 레이아웃을 넘어 문·창·기구·치수까지 채운 작도 가능 도면
• ③ 한국 소버린: 한국 아파트 데이터로 학습한 자체 소유 엔진(외부 모델 단순 호출 아님)

## Slide 3
OVERVIEW
전체 파이프라인
3
데이터
3개 출처
→
통일 그래프
(g-0.3)
→
위상 모델
(방 연결)
→
기하 모델
T / G
→
neuro-symbolic
보정·법규
→
렌더
이미지+DXF
T·G = “같은 파이프라인, 기하모델만 다른” A/B 비교 (ADR-0007)
축 | T-라인 (baseline) | G-라인 (소버린)
기하모델 | 약한 박스 (“위상+약한기하=못그림” 증명) | 강한 diffusion 엔진 (자체)
데이터 | 자동 추출 그래프 | + 사람(알바) SVG 보정
역할 | 비교 기준선 | 본 제품
비교 지표: FID · 법규준수율 · 완성도 — 기하모델 효과를 격리해 정량 비교

## Slide 4
AT A GLANCE
핵심 숫자 한눈에
4
받은 원본 (3출처)
129,007
사용 가능
94,320
온전(AI-Hub APT)
24,706 · 64.7%
엔진 역할 / 방
13 / 18
DiffPlanner RPLAN FID
1.23
통일 그래프 (G)
40,495 세대
데이터 129,007 → 통일 그래프 40,495세대 → 자체 엔진(13역할/18방) → 완전 도면+DXF
박스 회귀 사망(정답 99% 겹침) → diffusion 엔진 전환 · neuro-symbolic으로 완전성 확보

## Slide 5
DATASET
데이터셋 구축 ① — 출처 · 규모
5
3개 공개 데이터셋을 하나의 통일 그래프 규격으로 흡수
출처 | 받은 원본 | 성격 | 용도
AI-Hub (한국) | 43,219 | 한국 아파트·단독·연립 평면도 | 소버린 파인튜닝 (핵심)
RPLAN | 80,788 | 대규모 벡터 평면도 | 글로벌 사전학습
CubiCasa5k | 5,000 | 실측 벡터 평면도 | 글로벌 사전학습
합계 | 129,007 | — | —
받은 원본 합
129,007
✅ 사용 가능
94,320
🛠 보정·복구 필요
11,793
제외 22,894 (중복 사본·비-평면도) — 처분(사용/보정필요/제외) 상호배타, 합 = 다운로드 원본

## Slide 6
DATASET
데이터셋 구축 ② — 회계(처분)
6
검수 본질 = 숫자 × 카테고리(사용/보정필요/제외) × 사유 — GUI·코드·문서 단일 소스
출처 | ✅ 사용 | 🛠 보정필요 | 🚫 제외 | 합(=다운로드)
AI-Hub | 10,921 | 9,412 | 22,886 | 43,219
RPLAN | 80,371 | 417 | 0 | 80,788
CubiCasa5k | 3,028 | 1,964 | 8 | 5,000
합계 | 94,320 | 11,793 | 22,894 | 129,007
핵심 원칙
• “보정필요” = 버리는 게 아니라 살릴 수 있는 데이터 (자동 재변환 + 사람 보정으로 → 사용으로 승급)
• AI-Hub는 도면 1장 = 여러 세대 → 도면수 ≠ 세대수 (세대 = 실제 추출된 그래프 수)

## Slide 7
DATASET
데이터셋 구축 ③ — AI-Hub 처리 파이프라인
7
원본 PNG
(라벨)
→
V2V/YOLO
검출
→
SVG 변환
(완전기하)
→
사람 보정
(알바)
→
build
통일그래프
→
검증
(위상·역할)
provenance(추출 출처)로 데이터 특성·신뢰도 구분 — 선언적 필터로 구성 분리
provenance | 의미 | 처분
dual | 방(SPA)+구조(STR) 둘 다 라벨 — 직접 변환 | ✅ 사용 (최고품질)
spa_only / str_only | 한쪽만 → V2V(YOLO)로 나머지 복구 | ✅ 사용 (복구)
objocr | OBJ/OCR만 (공간 라벨 없음) — 이미지 직접 검출 | 🛠 보정필요
• V2V(vector→vector) YOLO 검출: SPA mAP 0.90+ · 게이트 통과율 기준 평가 (mAP 아님)
• G-라인 통일 그래프 빌드 결과: 18,503 도면 / 40,495 세대

## Slide 8
DATASET
데이터셋 구축 ④ — 품질 게이트(온전/보정필요)
8
“온전한 데이터만 학습” — 구성 기반 자동 분류기(좌표 불필요, 검수·학습 단일 소스)
온전 (사용) — AI-Hub APT 38,203 중
24,706 (64.7%)
보정필요
13,485 (35.3%)
보정필요 판정 규칙 · 사유 분포 (실측)
• 현관 ≠ 1 (다세대 병합/누락) — 5,142
• 발코니 과다(>4, 라벨 폭주) — 4,904 · 거실 ≠ 1 — 4,521
• 침실 < 화장실(면적 모순) — 3,060 · 거실 오라벨 — 634 · 기타 과다 — 527
→ 온전 데이터 방 수: 중앙값 14 · p95 17 → 엔진 방 수용량 18로 결정

## Slide 9
DATASET
데이터셋 구축 ⑤ — 구성(variant)이 곧 실험 변수
9
같은 엔진을 다른 데이터 구성으로 학습 → 다른 모델 → 도면 품질 차이 = 비교의 본체
라인 | 구성 | 세대수 | 보정 종류
AI-Hub (T) | dual | 7,465 | 자동(재변환) — T·G 공유
AI-Hub (T) | dual + 보정 | 23,679 | 자동(재변환)
AI-Hub (G) | dual | 8,700 | 자동 + 알바(사람 SVG)
AI-Hub (G) | dual + 보정 | 27,683 | 자동 + 알바
글로벌(사전학습) | RPLAN / CubiCasa | 56,053 / — | —
• 보정 2종: 자동(neuro-symbolic 재변환, 보정필요→사용)은 T·G 공유 · 알바(사람 SVG)는 G에만 추가
• 비교 매트릭스 = 구성 × 기하모델(T/G) × 사전학습(있음/없음)

## Slide 10
AI MODEL
AI 모델 ① — 박스 회귀(폐기): 측정으로 사망 확정
10
첫 시도: 위상 그래프 → 방별 박스 좌표 회귀 (Transformer)
정답 박스 겹침
99%
데이터 4.6배·겹침손실
효과 없음
결론
표현 한계
왜 죽었나 (실측 근거)
• 정답(ground-truth) 박스부터 99% 겹침 — 모델이 아니라 “박스 표현” 자체의 한계
• 데이터 4.6배 증량·겹침 억제 손실 추가에도 동일하게 박스 붕괴
• 배치 실현율 평균 62%(방 많을수록 33%) → 문 증발·화장실 고립
→ 교훈: 위상/모델 문제가 아니라 “기하 실현”이 병목 — 생성형 기하(diffusion)로 전환

## Slide 11
AI MODEL
AI 모델 ② — 소버린 엔진(SOTA 부품 조립 + 한국형 확장)
11
단일 생성 엔진 — SOTA의 “기법(부품)”만 인용·조립 + 우리 novelty
빌린 부품 (인용 base) | 역할
DiffPlanner (2025) | 벡터 직접 diffusion 골격 · 경계조건 (코드 보유·검증)
GSDiff (AAAI'25) | 정렬 손실 · 자기지도(연결 포인트)
HouseDiffusion (CVPR'23) | 이산+연속 디노이즈
FMLM (2026) | 유효성 제약(markup)
한국형 확장 (구현 완료·검증)
• 3-stage(node→adjacency→partitioning) 아키텍처: num_category 6→13(한국 역할) · max_rooms 8→18
• RPLAN 사전학습 → 한국 파인튜닝 (전이학습) · 학습 → 샘플 → 도면+DXF 파이프라인 E2E 검증

## Slide 12
AI MODEL
AI 모델 ③ — neuro-symbolic 완성 (SOTA가 안 하는 부분)
12
엔진은 방 레이아웃까지 — 문·창·치수·기구·법규는 “있는 데이터로 의미 추론”해 채움
채울 공백 | 추론 방법
축척(scale) | 표준 여닫이문 폭(800mm) 앵커 → mm/px (절대값은 사람 길이입력 보조)
문 방향 / 위치 | 방 인접 관계에서 유도 (맞닿은 경계 중점)
창문 | 거주방의 외곽 접한 벽에 배치
기구(침대·소파·싱크…) | 역할별 규칙 카탈로그 (벽에 붙여·문 반대쪽)
법규 준수 | rules_legal: 채광 §17① · 환기 · 피난 · 면적 (국가법령 API)
생성 → 검증(rules_legal) → 보정 → 재생성 루프 — 거친 출력은 학습 개선 신호

## Slide 13
RESULTS
완전 도면 예시 — neuro-symbolic으로 채운 결과
13
이 도면 1장에 담긴 것
• 방 + 면적(㎡) · 외벽/내벽
• 가구: 침대·소파·TV·식탁·싱크/레인지·냉장고·변기·세면·샤워·신발장
• 창(파랑) · 문(빨강) · 치수 12,653 × 9,513 mm
• 척도: 여닫이문 폭 800mm 앵커로 추론 (11.9 mm/px)
• 같은 도면 → AutoCAD DXF 동시 출력
SOTA는 방·벽 레이아웃까지 — 우리는 가구·치수·DXF까지 채운 “완전 도면”

## Slide 14
RESULTS
성능 · 측정
14
DiffPlanner RPLAN FID
1.23
clean-fid
1.34
평가셋
12,002
측정으로 확정된 사실 (흔들지 않는 베이스라인)
• DiffPlanner 베이스라인 재현·검증: RPLAN FID 1.23(pytorch-fid)/1.34(clean-fid), 12,002 test
• 균형 벤치마크(주거형태 매크로평균): 신경망 0.188 > 규칙기반 0.205 — “규칙기반 최강”은 APT 편중 착시
• V2V 확장은 생성 학습엔 역효과: adj_L1 0.074→0.104 · 법규 0.94→0.37 (수량 ≠ 품질)
• SOTA 4편 전부 벡터 방·벽 레이아웃까지 — 창·가구·치수는 아무도 안 함(최신 FMLM 포함)
평가 축 = FID(품질) + 법규준수율(SOTA≈0) + 완성도

## Slide 15
SYSTEM
시스템 · 도구 (재현 가능한 프로그램)
15
결과물 = “내가 돌린 숫자”가 아니라 “비교 가능한 프로그램” (단일 소스 · A/B 한 화면)
구성요소 | 내용
Streamlit 대시보드 | 검수·회계·데이터구성·학습/재학습 조작·도면생성·법규 DB
도면 생성 화면 | 사전학습 × 파인튜닝(데이터 구성+세대수) → 학습 → 샘플 → 이미지+DXF
웹 보정 에디터 | 문 방향 클릭·벽 드래그 즉시반영 (Streamlit 한계 보완)
cadrender 공용 코어 | T·G 공용 렌더 → 이미지(matplotlib) + DXF(ezdxf) + 자기교정
• 인프라: 한국형 엔진 13/18 아키텍처 패치·검증 · 통일 그래프 회계 영속 캐시(27s→0.05s)
• 하이브리드 프론트: 분석·비교 = Streamlit · 편집(클릭·드래그) = 웹 SVG

## Slide 16
STATUS
현재 상태 — 학습 진행 중
16
엔진 아키텍처
✅ 완료·검증
샘플→렌더(이미지+DXF)
✅ E2E 검증
엔진 학습
🔄 진행 중
진척
• 품질 게이트·통일 그래프·엔진 데이터 변환(온전만·13/18)·아키텍처 — 완료
• 3-stage 학습 게이트 통과(한국 데이터, loss 수렴·무오류) · 샘플→렌더 파이프라인 완성
• 현재: RPLAN 사전학습 + 한국 파인튜닝 학습 진행(다중 단계) · 짧은 ARM-B 런으로 첫 도면 선행 확보 중
• 렌더 검증 예시(정답 그래프 기준): 방·문·창·기구·치수·DXF 전부 생성 — 파이프라인 작동 확인

## Slide 17
NEXT
향후 계획 · 논문
17
로드맵
• 학습 완료 → 동결 test 샘플링
• T ∥ G · 데이터구성 · 사전학습 비교
• FID · 법규준수율 · 완성도 정량 평가
• 알바 보정 → 더 좋은 그래프 → 재학습 (반복 루프)
성공 기준 = FID 동급 AND 법규·완전 압도
목표 논문
• A. 한국 아파트 데이터셋·벤치마크
• B. 완전 도면 생성(문·창·기구·치수) 방법
• C. 법규-인식 생성 (필드 최초)
• D. 자체 소버린 엔진 (SOTA 부품+novelty)

## Slide 18
요약
한국 데이터 129,007 → 통일 그래프 → 자체 소버린 엔진(13/18) → 완전 도면+DXF
박스 회귀 사망 → diffusion 엔진 전환 · neuro-symbolic으로 SOTA가 안 하는 완전성 확보
차별성 = 법규-인식 · 완전 도면 · 한국 소버린 — 비교 가능한 프로그램으로 검증 진행 중